# Lubicz, dnia 06.07.2009 r.

PR. 341-1/09

PT OFERENCI

Dotyczy:  budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół nr 2 w Grębocinie, ul. Szkolna 4, Gmina Lubicz

Wójt Gminy Lubicz informuje, że w przetargu na Budowę Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy zespole szkół nr 2 w Grębocinie wpłynęły niżej zamieszczone zapytania.

# Zapytania oferenta nr 1 dotyczące budowy sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie ul. Szkolna 4, Gmina Lubicz z dnia 29.06.2009 r.:

# Odpowiedzi na w/w zapytania z dnia 29.06.2009 r.:

# Ad. 1 Dokumentacja geotechniczna dotycząca badania gruntu w celu posadowienia projektowanego budynku jest w posiadaniu i do wglądu u inwestora. Na podstawie tej dokumentacji zostało zaprojektowane posadowienie budynku (ławy i stopy fundamentowe). Dokumentacja geologiczna związana z wykonaniem pomp ciepła oraz dokumentacja geotechniczna dotycząca posadowienia budynku zostaną przekazane przyszłemu potencjalnemu wykonawcy.

# Ad. 2  Wykonanie zieleni zgodnie z przedmiarem robót dróg, chodników i placów w określonych ilościach. (Uwaga: w zawartym załączniku PRZEDMIAR ROBOTY [PDF] 22.65 KB  2009.06.22  10:53 wykreślić nazwę elementu „W PIECNIKU”). Doliczyć opaskę otokową wokół budynku o szerokości 80 cm (w projekcie 50 cm) zgodnie z załączonym przedmiarem robót – załącznik nr 1 do zapytania oferenta nr 1.

Ad. 3 Zakres robót drogowych jest przedstawiony w projekcie dróg wewnętrznych w wystarczającym stopniu szczegółowości, zarówno w części opisowej jak i rysunkowej (rysunek Z-1 i D-1).

# .Ad. 4 Na wykonanie nowych utwardzeń (drogi, miejsca postojowe, chodniki, itp.) należy przewidzieć w całości użycie nowej kostki brukowej (bez wykorzystania kostki betonowej z rozbiórki).

Ad. 5  Należy zastosować białą kolorystykę stolarki okiennej i drzwiowej, PCV i PCV-aluminiowej.

Ad. 6 i 7  Dylatacje w warstwie betonowej gr. 10 cm w posadzkach nie należy wykonywać.

# Ad. 8 i 9 Podłogę sportową na Sali gimnastycznej należy wykonać jako powierzchniowo-sprężystą, dostosowaną do systemu ogrzewania podłogowego, o parametrach:

- redukcja siły: 67 %

- odkształcenie standardowe: 3,4 mm

- krzywa ugięcia (W 500): 100%

- odbicie piłki: 94 %

- poślizg: 0,47 m

Powyższe parametry spełnia podłoga np. model Berlin 12.

Ad. 10 W kosztach wykonania podłogi sportowej należy uwzględnić podwyższenie podłogi z uwagi na zastosowanie ogrzewania podłogowego.

Przytoczone pismo z dnia 19.11.2008 r. było tylko korespondencją pomiędzy zamawiającym a biurem projektowym, dlatego danych w nim zawartym nie należy brać pod uwagę.

Ad. 11 Nie dopuszcza się modyfikacji przedmiarów robót.

Ad. 12 Na dzień dzisiejszy zamawiający nie ma wiedzy o pozycjach nie ujętych w przedmiarach robót.

Ad. 13 Punkt 2.8 opisu SIWZ dotyczy drzwi D5 przedstawionych na rysunku nr 16 „Wykaz stolarki (1)”. Punkt 2.9 opisu SIWZ likwiduje się ze względu na błędne określenie. Należy się kierować określeniem i charakterystyką zawartą w wykazie stolarki.

Ad. 14 Należy stosować parapety PVC.

Ad. 15 Należy stosować ościeżnice drzwiowe drewniane.

Ad. 16 Opracowanie związane z pompami ciepła dotyczy budynku Sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym

Ad. 17 W pliku „801.dxf” znajduję się wersja elektroniczna mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, która służy do celów porównawczo-poglądowych.

Ad. 18 Wyposażenie technologiczne zastosować zgodnie z działem 4 przedmiarem robót budowlanych. Wyposażenie sprzętowo-meblowe należy wycenić wg załączonego wykazu – załącznik nr 2 do zapytania oferenta nr 1.

Ad. 19 Decyzja zostaje załączona – załącznik nr 3 do zapytania oferenta nr 1.

Ad. 20 Umowę z archeologiem zawrze zamawiający i nadzór będzie prowadzony od dnia prowadzonych robót.

# Zapytania oferenta nr 2 dotyczące budowy sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie ul. Szkolna 4, Gmina Lubicz z dnia 01.07.2009 r.:

# Odpowiedzi na w/w zapytania z dnia 01.07.2009 r.:

Ad. 1 Załącznik „Przekroje wentylacji mechanicznej M-M, N-N (rys. nr 18) został dołączony do specyfikacji pod nazwą „Sanitarne wentylacje 13”.

Ad. 2 Rysunek „Przekroje wentylacji mechanicznej L-L wywiew Rys. 20 w skali 1:100” zostaje dołączany do specyfikacji jako załącznik nr 1 do zapytania oferenta nr 2 .

# Zapytania oferenta nr 3 dotyczące budowy sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym przy Zespole Szkół Nr 2 w Grębocinie ul. Szkolna 4, Gmina Lubicz z dnia 02.07.2009 r.:

# Odpowiedzi na zapytania z dnia 02.07.2009 r.:

Ad. 1 Należy przewidzieć drzwi wzmocnione w okleinie naturalnej. Zamawiający dokona wyboru kolorystyki  na etapie budowy w porozumieniu z wykonawcą.

Ad. 2 Należy zastosować samozamykacze we wszystkich drzwiach zewnętrznych oraz w wewnętrznych w wiatrołapie.

Dolne partie szklenia skrzydeł drzwiowych wykonać jako nieprzeźroczyste.

Ad. 3  Zastosowane urządzenia antypaniczne dotyczą stolarki aluminiowej powlekanej PCV i tak należy je wyceniać jako stolarkę aluminiową powlekaną PCV.

Ad. 4 Okno O6 o odporności ogniowej EI 60 należy wykonać jako okno aluminiowe powlekane PCV EI60.

W poz. 144 przedmiaru robót budowlanych dotyczącej stolarki PCV zmniejszyć z 9,72 m2 na 7,29 m2. Okno O6 dla pomieszczenia porządkowego nr 109 wg projektu budowlanego należy wycenić oddzielnie jako okno o powierzchni 2,44 m2 o odporności ogniowej EI60.

Ad. 5 i 6 Zamawiający dokona wyboru kolorystyki dachówki i rynien na etapie budowy w porozumieniu z wykonawcą, z nawiązaniem do istniejących rozwiązań w szkole, podobnie jak inne elementy elewacji budynku.

UWAGA: Załączone poniżej przedmiary należy wycenić i załączyć do oferty.

Wójt

(-)

Marek Olszewski